Инвестиционный проект

«Строительство разгрузочного коллектора Южного района»

| Общие сведения о проекте |
| --- |
| Название инвестиционного проекта | Строительство разгрузочного коллектора Южного района |
| Инициатор проекта | Администрация города Смоленска |
| Место реализации | г. Смоленск |
| Полная стоимость проекта, тыс. руб. | 1-я очередь РКЮР от КНС № 5 по пр. Гагарина до очистных сооружений по ул. М.Краснофлотская – 2112,9 млн. руб.в ценах по состоянию на ноябрь 2011 года (в т.ч. разработана ПСД) 2-я очередь РКЮР от ул. Попова до пр. Гагарина в районе КНС № 5 – предварительная стоимость 2093,5 млн. руб. (ПСД разрабатывается) |
| Потребность в инвестициях, тыс. руб. | В объеме стоимости проекта |
| Состояние проработки проекта | Осуществлен отвод земельного участка под строительство 1 очереди, имеется ПСД Осуществляется отвод земли и разрабатывается ПСД под строительство 2 очереди |
| Контактная информация |
| Контактное лицо | Казанцев Николай Владимирович |
| Телефон | тел/факс (4812) 32-66-30 |
| Почтовый адрес | 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. ½ |
| e-mail | uprinvest@smoladmin.ru |
| Описание проекта |
| Интенсивный рост строительства жилищно-социальных объектов в городе Смоленске, опережающий развитие инженерной инфраструктуры, привел к тому, что существующая система водоотведения города работает в аварийном режиме, требует реконструкции. Состояние коммунального хозяйства на сегодняшний день является сдерживающим фактором развития города. В частности, полностью отсутствуют резервы пропускной способности по подключению проектируемых жилых застроек: в районе «Алтуховка», «Семичевка», Краснинского шоссе, ул. Черняховского – пер. Юннатов – ул. Матросова, ул. Крупская – ул. 25 Сентября – ул. Куриленко, ул. Николаева, ул. Кирова – ул. Черняховского, ул. Оршанская – Оршанский туп. Для решения проблемы водоотведения при развитии г. Смоленска в юго-западном, южном и юго-восточном направлениях институтом ЗАО «Водопроект. Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» на основании технико-экономических расчетов было предложено строительство разгрузочного коллектора Южного района. Кроме подключения новых жилых микрорайонов строительство разгрузочного коллектора позволит исключить из системы водоотведения энергоёмкие и затратные объекты, требующие реконструкции – канализационные насосные станции №5, №9, №10, №11 и КНС жилого дома №39 мр-на «Южный» и напорные трубопроводы от этих станций, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также разгрузить Главный коллектор верхней зоны, на котором в последнее время участились аварийные ситуации из-за разрушения железобетонных труб. На сегодняшний день назрела острая необходимость строительства разгрузочного коллектора Южного района от ул. Попова до городских очистных сооружений по ул. М.Краснофлотская в связи с ухудшением экологической обстановки в Промышленном и Ленинском районах города Смоленска, так как существующие коллектор № 19, коллектор Южного района, Главный коллектор Верхней зоны работают в аварийном режиме без резерва пропускной способности и в паводковый период, и период ливневых дождей неочищенные стоки изливаются на рельеф. Дальнейшая эксплуатация данных канализационных коллекторов может привести к негативному воздействию на окружающую среду, нарушению режима водоохранных зон прибрежной полосы р. Днепр. Принято решение осуществлять проектирование и строительство разгрузочного коллектора Южного района по этапам: 1 этап – от городских очистных сооружений по ул. М.Краснофлотской до пр. Гагарина с переключением стоков от канализационной насосной станции № 5; этап - от канализационной насосной станции № 5по пр. Гагарина до ул. Попова. Разработана проектно-сметная документация 1-й очереди коллектора, в настоящее время походит государственную экспертизу. Протяженность трассы 1-й очереди коллектора – 7110,72 м, из них 5588,57 м прокладывается методом микротоннелирования. Диаметр трубопровода 1400 мм – 1500 мм. Глубина прокладки от 5 м до 32 м. Коллектор запроектирован за пределами густонаселенных жилых микрорайонов города, трасса не проходит по земельным участкам частной собственности, при строительстве сохраняется нормальная жизнедеятельность, обеспечивается сохранность существующих подземных коммуникаций. Землеотвод трассы 1-й очереди коллектора произведен. Сметная стоимость строительства 1-й очереди коллектора - 2 млрд. 113 млн. рублей в ценах по состоянию на ноябрь 2011 года. Строительство канализационного коллектора позволит подключить к централизованной канализации жилые микрорайоны: Миловидово (в настоящее время стоки сбрасываются на рельеф без очистки), Одинцово, аэропорт «Южный», проектируемые жилые микрорайоны п. Миловидово, п. Одинцово и на участке между Киевским шоссе и Рославльским шоссе. На территории Миловидово, Одинцово, Загорье выделены участки под многоэтажное и одноэтажное жилищное строительство: - участок площадью 4,1 га, муниципальной собственности; - участок площадью 3,2 га, государственной собственности; - участок площадью 15,2 га муниципальной собственности; - участок площадью 10,6 га, областной собственности; - участок площадью 14,0 га, областной собственности; - участок площадью 30,8 г областной собственности; - участок площадью 26,3 га областной собственности. Участки расположены в непосредственной близости к центру города Смоленска, имеют хорошую транспортную развязку, непосредственно с участками проходит Киевское шоссе с прямым выездом на трассу М1. Возмещение затрат по строительству коллектора возможно за счет подключения жилых домов к центральной канализации. |