# Приложение 5.

##### Характеристика искусственных сооружений  в  г. Смоленска

Мост №1.

1.название река Днепр

2.адрес ул. Б. Советская - ул. Беляева.

3.коммуникации  теплотрасса (между 4-5 балками заменена на новую в 2006 году, между 7-8  балками - замена планируется на 2007год).

4.примечание параллельно начато строительство нового   моста (построена одна опора, законсервировано).

5.длина    L=153.06 м

6.статическая система трехпролетный, балочно-консольная система с подвесным пролетом

7.год постройки  1961

8.год капитального ремонта 1999г. (предположительно).

9.количество балок прол. строения 11 балок

10.нагрузки

11.материал   п/н железобетон

12.габарит около Г-13+2х2,25

13.тип  пролетных строений ребристые балки с диафрагмами (на консолях)с  монолитной плитой усиления)

14.тип деформационных швов закрытого типа с резиновым компенсатором

15.тип опорных частей РОЧ

16.освещение имеется (фонари)

17.ограждение барьерного типа Н= 1,1м , оцинкованное,  расстояние между стойками - 2,0 м

18.Перила  металлические непрерывные (1,1 м)

19.тротуары накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры (№№2,3)- ж/б ,массивные в нижней и столбчатые   в верхней части,(№№ 1,4)-устои ж/б, с ригелем,  нет данных

22.основание, фундаменты   нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:   пролетное строение - нет данных  опоры – нет данных мостовое полотно - состояние а/б

покрытия неудовлетворительно:

выбоины, ямочность, трещины ,

колейность (Н=6-7см),

Мост №2.

1.название река Днепр

2.адрес ул. Степана Разина

3.коммуникации   нет данных

4.примечание  -

5.длина    L=215,0 м

6.статическая система четырехпролетный, неразрезной

7.год постройки   1978

8.год капитального ремонта

9.количество балок прол. строения   нет данных

10.нагрузки  нет данных

11.материал     п/н монолитный ж/б

12.габарит   Г-14+2х2,25

13.тип  пролетных строений   нет данных

14.тип деформационных швов закрыт а/б

15.тип опорных частей   металлические

16.освещение   фонарные столбы

17.ограждение барьерного типа

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары  нет данных

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры монолитные ж/б с ригелем

22.основание, фундаменты   нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение - в удовлетворительном   состоянии, по торцевым поверхностям ребер   балок МЗС бетона с оголением арматуры, незначительные сколы бетона в нижней части  ребер

опоры - в удовлетворительном состоянии

мостовое полотно - а/б покрытие - под слоем  снега, установить состояние затруднительно

Мост №3.

1.название река Днепр

2.адрес улица Дзержинского

3.коммуникации  нет данных

4.примечание по мосту проходят трамвайные пути

5.длина    L=166,66 м

6.статическая система трехпролетный, арочношарнирный, с ездой поверху

7.год постройки   1960

8.год капитального ремонта  1998-1999

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки   нет данных

11.материал монолитный железобетон

12.габарит около Г-15,0+2х1,5м

13.тип  пролетных строений свод с надсводным строением

14.тип деформационных швов зазор перекрыт металлическим  листом

15.тип опорных частей металлические шарниры

16.освещение имеется (фонари)

17.ограждение барьерного типа Н= 0,75м , оцинкованное,

18.Перила  металлические непрерывные (1,1 м), ажурные

19.тротуары накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры (№№2,3)- ж/б ,массивные ,(№№ 1,4)-устои ж/б,  нет данных

22.основание, фундаменты   нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение (свод с надсводным  строением) - разрушение окрасочного слоя,  выщелачивание бетона, сколы бетона с   обнажением и коррозией арматуры (свод над  опорой №4)

опорные части - коррозия металла

опоры - потеки по телу опор, по ригелю через            деформационные швы, выщелачивание бетона            устой №4 - вертикальная трещина в середине

ригеля (силового происхождения), по стенке             устоев - сеть трещин, потеки через деф.  швы, раковины в бетоне

мостовое полотно - состояние а/б покрытия    неудовлетворительно: выбоины в районе деформационного шва, трещины деформационные швы   текут

Путепровод №4.

1.название Путепровод

2.адрес улица Дзержинского

3.коммуникации  нет данных

4.примечание проходят трамвайные пути, необходимо  установить фактическую грузоподъемность

5.длина    L=37,97 м

6.статическая система трехпролетный,балочный консольный

7.год постройки   1966

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения нет данных

10.нагрузки   Н-18, НК-80

11.материал монолитный железобетон

12.габарит   Г-15+2х1,5

13.тип  пролетных строений нет данных

14.тип деформационных швов  нет данных

15.тип опорных частей  нет данных

16.освещение имеется (фонари)

17.ограждение барьерного типа ,

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры (№№2,3)- ж/б ,массивные , (№№ 1,4)-устои ж/б,  нет данных

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение -  опорные части - коррозия металла

опоры -  мостовое полотно - состояние а/б покрытия   неудовлетворительно:

Путепровод №5.

1.название Пятницкий путепровод  (через электрифицированные ж/д пути)

2.адрес площадь Желябова- улица 12 лет Октября

3.коммуникации  нет данных

4.примечание проходят трамвайные пути, съезд на Привокзальную  площадь

5.длина    L=300,0 м, примыкание  L=300,0 м

6.статическая система семь пролетов (разделен стенкой на три+один+шесть пролетов), балочный , разрезной

7.год постройки   нет данных

8.год капитального ремонта (предположительно) произведено уширение 1998

9.количество балок прол. строения 13 балок

10.нагрузки  нет данных

11.материал  п/н железобетон, железобетон

12.габарит около Г- 24,8+2х1,5 м; Г-15+2х1,5

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей РОЧ

16.освещение имеется (фонари)

17.ограждение барьерного типа Н=0,75 м

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры №2,3 стоечные,№ 4-9 - комбинированные

22.основание, фундаменты  нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение - разрушение бетона, выщелачивание с  образованием сталактитов (нижняя грань тротуарных  консолей),

опоры - потеки по телу опор со следами выщелачивания  через деф.швы,

мостовое полотно - покрытие в неудовлетворительном            состоянии: выбоины, трещины (до 1,5-2 см) (особенно в  зоне деф. швов) перелом профиля на въезде на /п,   просадка а/б над переходными плитами,    отсутствует    0,5 м секции перильного ограждения, разрушены деф. швы

Путепровод №6.

1.название Путепровод ( Электрифицированные ж/д)

2.адрес Витебское шоссе

3.коммуникации  электрические провода

4.примечание км столб “390 км”, криволинейный с прямыми вставками

5.длина    L=425,76 м

6.статическая система  15 пролетов ,балочный

7.год постройки  1979

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения 10 балок на прямом участке, 9 балок - на вираже

10.нагрузки  нет данных

11.материал  п/н железобетон

12.габарит около Г- 17+2х2,0

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов заполненного  типа с металлическим окаймлением

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение -

17.ограждение барьерного типа (под снегом)

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары накладные, ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры - столбчатые, устои массивные с    обратными стенками, сборный ж/б ригель

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  выщелачивание, разрушение бетона   балок в районе водоотводных трубок.

опоры - потеки со следами выщелачивания по ригелю и

телу опор, в теле опоры № 15 -вертикальные трещины

(силового происхождения) в устое с переходом на шкафную

стенку (макс. раскрытие δ= 2,см, между 6-7 балками ,

средняя часть устоя) с обнажением и коррозией  арматуры

в нижней части опоры

мостовое полотно - деф. швы текут, барьерные ограждения

под снегом, повреждение мет. листов окаймления деформа-

ционных  швов, трещины в покрытии в зоне деф. швов, про-

садки, выбоины в покрытии в зоне деф. шва (над опорой15)

обустройства - водоотводной лоток  (пролет 7, у  лестницы) – сгнил.

Путепровод №7.

1.название Путепровод (электрифицированная ж/д, а/д )

2.адрес улица Беляева

3.коммуникации нет данных

4.примечание нет данных

5.длина    L=533,16 м

6.статическая система балочная разрезная

7.год постройки 1970 год

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  6 балок (около 33 м)

10.нагрузки   нет данных

11.материал  п/н железобетон

12.габарит около Г-10+1х1,5+1х1,0м

13.тип  пролетных строений ребристые балки с диафрагмами в района опирания балок

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение -

17.ограждение парапетные, ж/б, Н = 0,4 м (?)

18.Перила  металлические непрерывные (?)

19.тротуары накладные, ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, столбчатые, V-образные с ригелем , на ростверке . Ж/б вставки над опорами. Устои  массивные с обратной стенкой.

22.основание, фундаменты  нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  сухие следы протечек и выщелачивания бетона

повсеместно (температура воздуха при осмотре составляла  -6 ο),

выщелачивание бетона на фасадных гранях тротуарных блоков и балок,

опоры - потеки по ригелю с выщелачиванием и отслаиванием бетона, олением  и коррозией арматуры (опора № 5, нижняя часть),сеть трещин, небольшие сколы в ростверке, потеки через деф. швы по стенке устоя, штукатурка  местами разрушена. Над опорой (в районе лестничного схода) отклонение ж/б  вставки от вертикального положения

мостовое полотно - деф. швы текут, повреждение гидроизоляции, в зоне деф. швов - выбоины, просадки, повреждение гидроизоляции, повреждение                    окрасочного слоя перил

Пешеходный подземный переход №8.

1.название Пешеходный переход

2.адрес Колхозная площадь

3.коммуникации  водоотвод

4.примечание 3 выхода с лестничными маршами

5.длина    L=86,1 м

6.статическая система   нет данных

7.год постройки 1972

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  ж/б

12.габарит Г-4,8

13.тип  пролетных строений ребристые плиты перекрытия

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение имеется

17.ограждение -

18.Перила  -

19.тротуары -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры стенка

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:стены тоннеля  - повреждение облицовки

обустройства - повреждение освещения

нижняя часть тоннеля - разрушение водоотводных решеток (при входе в тоннель)

плиты перекрытия -разрушение бетона плит, потеки и выщелачивание,  сталактиты (при выходе из тоннеля)

Путепровод №9.

1.название Путепровод (а/д)

2.адрес улица Разина

3.коммуникации нет данных

4.примечание над ул. Ново- Московской, косина

5.длина    L=38,27 м

6.статическая система  2х пролетный, балочный  разрезной

7.год постройки 1978

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  11 балок

10.нагрузки нет данных

11.материал  железобетон

12.габарит около Г-16+1х2,25+1х1,0м

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей металлические опорные части

16.освещение -

17.ограждение нет данных

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, столбчатые с ригелем ,

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  разрушение бетона фасадных граней

балок, коррозия конструктивной арматуры, выщелачивание  бетона

по низу ребер балок, по швам омоноличивания, вутам  крайних балок

опоры незначительный скол бетона угла ригеля промежуточной опоры,

просадка конуса, пролом  плиток укрепления

мостовое полотно покрытие под слоем снега, повреждение гидроизоляции.

Путепровод №10.

1.название Путепровод (ж/д)

2.адрес улица Степана Разина

3.коммуникации нет данных

4.примечание над ж/д (новый), косина

5.длина    L=120,29 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный  разрезной

7.год постройки 1986

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  п/н железобетон

12.габарит около Г-17+2х2,8 м

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение столбы фонарные

17.ограждение барьерного типа Н=0,75м

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, стоечные с ригелем

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  разрушение бетона фасадных граней

балок, коррозия конструктивной арматуры, выщелачивание  бетона

по низу ребер балок, по швам омоноличивания, вутам  крайних балок

опоры незначительный скол бетона угла ригеля промежуточной опоры,

просадка конуса, пролом  плиток укрепления

мостовое полотно выбоины в покрытии, разрушение конструкций деф.

швов, повреждение гидроизоляции.

Путепровод №11.

1.название Путепровод (электрифицированная ж/д)

2.адрес улица Степана Разина

3.коммуникации нет данных

4.примечание над ж/д (старый), выведен из эксплуатации, элементы конструкций под слоем снега, подходы ограничены

5.длина    L=84,0 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный  разрезной

7.год постройки нет данных

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  п/н железобетон

12.габарит около Г-15,0 м

13.тип  пролетных строений ребристые балки с диафрагмами

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение отсутствует

17.ограждение отсутствует

18.Перила  тросовое

19.тротуары ж/б повышенного типа

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры промежуточные сточного типа, устои массивные с контрафорсной стенкой

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

Путепровод №12.

1.название Путепровод (через улицу Степана Разина)

2.адрес улица Свердлова - улица Московское шоссе

3.коммуникации нет данных

4.примечание снег на тротуарах и  проезжей части

5.длина    L=62,87 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки 1989

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  в крайних пролетах - 11 балок (ж/б), в среднем пролете - 8 балок (п/н ж/б)

10.нагрузки нет данных

11.материал  п/н железобетон, ж/б

12.габарит около Г-17+2х0,75

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение фонарные столбы

17.ограждение барьерного типа

18.Перила  металлические непрерывные (?)

19.тротуары  накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, стоечные с ригелем

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  протечки по торцам п/н балок через деф. швы,

недостаточные зазоры между балками

мостовое полотно трещины, выбоины в покрытии, разрушение конструкций

деф.  швов, провалы деф.швов (над  устоями), деф швы текут.

Путепровод №13.

1.название Путепровод (через транспортную развязку)

2.адрес улица Свердлова - улица Московское шоссе

3.коммуникации нет данных

4.примечание -

5.длина    L=54,68 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки 1989

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  п/н железобетон (средний пролет), ж/б (крайние пролеты)

12.габарит около Г- 28,3+2х0,75 м

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение фонарные столбы

17.ограждение барьерного типа

18.Перила  металлические непрерывные (19.тротуары  накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, стоечные с ригелем

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  разрушение бетона фасадных граней балок с

оголением и коррозией (конструктивной) арматуры

опоры - потеки со следами выщелачивания по ригелям промежу-

точных опор через деф. швы, разрушение бетона, выщелачивание,

сталактиты, потеки битума на ригели устоя через деф.швы

мостовое полотно трещины, выбоины в покрытии, разрушение

конструкций деф.  швов, деф швы текут, повреждение гидро-

изоляции

Мост №14.

1.название  Мост ч/р Вязовенька

2.адрес улица Московское шоссе

3.коммуникации нет данных

4.примечание  (у автобусной остановки), засыпан снегом

5.длина    L=6,0м

6.статическая система  однопролетный

7.год постройки нет данных

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  ж/б

12.габарит около Г-18,7  м

13.тип  пролетных строений нет данных

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение -

17.ограждение отсутствует

18.Перила  отсутствуют

19.тротуары  отсутствуют

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры  нет данных

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  доступа нет

опоры - доступа нет

мостовое полотно - покрытие под слоем снега.

Мост №15.

1.название Пешеходный мост (через пруд у Крестовой церкви)

2.адрес улица 25 сентября - улица Ломоносова

3.коммуникации нет данных

4.примечание  засыпан снегом

5.длина    L=35 м

6.статическая система  2х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки нет данных

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  2шт

10.нагрузки нет данных

11.материал  железобетон

12.габарит около Г- 3,2 м

13.тип  пролетных строений ребристые балки

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение -

17.ограждение отсутствует

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары  -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры промежуточная опора -  ж/б, одностолбчатая с ригелем

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-

опоры -

мостовое полотно - покрытие под слоем снега.

Мост №16.

1.название Пешеходный мост через пруд у Копытенской

(Надворной) башни  Кремля

2.адрес улица Дзержинского

3.коммуникации нет данных

4.примечание  доступ к    конструкциям затруднен из-за слоя снега

5.длина    L=40,25 м

6.статическая система  однопролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки 1976

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  железобетон

12.габарит около Г- 3,2 м

13.тип  пролетных строений нет данных

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение -

17.ограждение отсутствует

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры устои ж/б массивные с обратными стенками

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-

опоры -

мостовое полотно -  под слоем снега

Мост №17.

1.название Пешеходный мост через пруд

2.адрес у памятника 1812года в ЦПКО

3.коммуникации нет данных

4.примечание  доступ к    конструкциям затруднен из-за слоя снега

5.длина    L=60,0 м

6.статическая система  однопролетный, безшарнирная арка

7.год постройки 1977

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  4шт

10.нагрузки нет данных

11.материал  металл

12.габарит около Г- 4,5 м

13.тип  пролетных строений нет данных

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей -

16.освещение фонари освещения на подходах

17.ограждение отсутствует

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары  -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры устои ж/б массивные

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение-  разрушение лакокрасочного покрытия

со следами ржавчины

мостовое полотно -  под слоем снега

Мост №18

1.название Мост ч/р Стабну

2.адрес Московское шоссе (по направлению - на Москву)

3.коммуникации стальная труба на кронштейнах

4.примечание (у п. Пискариха), рядом  старый - 3х- пролетный,  без перил, не функционирует ( вниз по течению)

5.длина    L=60,2 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки 1992

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  нет данных

10.нагрузки нет данных

11.материал  железобетон

12.габарит около Г- 16+2х1,5м

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей РОЧ

16.освещение на подходах

17.ограждение барьерного типа Н=0,75м (закрыты снегом)

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары  накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, стоечные двухрядные(10х2шт),

с ригелем (на ростверке)

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение- выщелачивание , разрушение бетона с

оголением арматуры фасадных граней балок

опоры - потеки на ригели через деф. швы, отдельные трещины в

открылках

мостовое полотно трещины, выбоины, волны  в покрытии,

просадки покрытия при въезде на мост , разрушение конструкций

деф.  швов, деф швы текут, барьерные ограждения закрыты снегом

Мост №19

1.название Мост ч/р Строганку

2.адрес улица Декабристов

3.коммуникации нет данных

4.примечание у п. Клодня

5.длина    L=45 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки 1967

8.год капитального ремонта  нет данных

9.количество балок прол. строения  6 балок

10.нагрузки нет данных

11.материал  железобетон

12.габарит около Г- 7+2х1,5 м

13.тип  пролетных строений ребристые балки без диафрагм

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение на подходах

17.ограждение парапетное ж/б

18.Перила  металлические непрерывные ,

19.тротуары  накладные ж/б сборные

20. тип покрытия  асфальтобетон

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, массивные с ригелем, устои -

свайного типа

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение- выщелачивание , разрушение бетона с

оголением арматуры фасадных граней балок, выщелачивание

бетона по швам омоноличивания, плите и вутам в крайних балках.

Балки упираются в шкафную стенку (разрушение бетона торцов,

сколы бетона). М. з. с. бетона плит балок в крайних пролетах,

оголение и коррозия арматуры.

опоры - м.з.с. бетона ригелях промежуточных опор. Потеки на

ригели через деф. швы, разрушение бетона с

оголением арматуры и выщелачиванием, сталактиты (шкафная

стенка устоев). Трещины (косые, 0,2мм )в ригеле устоя №4,

незначительные сколы бетона в узле заделки свай с ригелем.

Горизонтальная трещина в ригеле (технологическая). Сваи устоя  оголены.

мостовое полотно неровности в покрытии, покрытие засыпано

снегом разрушение конструкций деф.  швов, деф швы текут,

повреждение гидроизоляции

Мост №20

1.название Пешеходный мост ч/р Строганку

2.адрес Баня- улица Первомайская

3.коммуникации нет данных

4.примечание нет данных

5.длина    L=84,0 м

6.статическая система  7ми пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки нет данных

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  2 балки

10.нагрузки нет данных

11.материал  Металл

12.габарит около Г- 2,25м

13.тип  пролетных строений двутавровая балка

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей нет данных

16.освещение -

17.ограждение отсутствует

18.Перила  металлические непрерывные ,  Н= 1,1м

19.тротуары  -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, свайные однрядные  с ригелем,

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение- отдельные погнутости ребер жесткости,

коррозия металла главных балок, разрушение окрасочного покрытия

опоры- потеки на ригели промежуточных опор через деф. швы

мостовое полотно под снегом

Мост №21

1.название Пешеходный мост ч/р Строганку

2.адрес улица Строгань – улица Б. Набережная

3.коммуникации нет данных

4.примечание нет данных

5.длина    L=36,0 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки нет данных

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  2 балки

10.нагрузки нет данных

11.материал  Металл

12.габарит около Г- 2,25 м

13.тип  пролетных строений двутавровая балка

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей отсутствуют

16.освещение -

17.ограждение отсутствует

18.Перила  металлические непрерывные

19.тротуары  -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, свайные  с ригелем,

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение - коррозия металла главных балок, дефекты

лакокрасочного   покрытия

опоры- потеки на ригели промежуточных опор через деф. швы

мостовое полотно под снегом, повреждение лакокрасочного покрытия перил, пятна  ржавчины.

Мост №22.

1.название Пешеходный мост через Чертов Овраг

2.адрес улица Твардовского – улица Шевченко

3.коммуникации  высоковольтные кабели

4.примечание   мост высотой около Н=15 м, р. Раченка

5.длина    L=64,3 м

6.статическая система  3х пролетный, балочный,  разрезной

7.год постройки 1976

8.год капитального ремонта нет данных

9.количество балок прол. строения  2 балки

10.нагрузки нет данных

11.материал  Металл

12.габарит около Г- 3,2 м

13.тип  пролетных строений двутавровые балки

14.тип деформационных швов нет данных

15.тип опорных частей отсутствуют

16.освещение -

17.ограждение отсутствует

18.Перила  металлические непрерывные ,  Н= 1,1м

19.тротуары  -

20. тип покрытия  нет данных

21.опоры промежуточные опоры -  ж/б, комбинированные (свайные  с ригелем и столбчатые, наклонные к центру,) ,

22.основание, фундаменты нет данных

23.документация отсутствует

24.дефекты:пролетное строение, коррозия металла главных балок, дефекты окрасочного покрытия.  Выщелачивание бетона плиты проезжей  части.

мостовое полотно под снегом.  Разрушение лакокрасочного покрытия, следы коррозии металла перил моста.